ООО «НПП Бреслер»

Бланк задания уставок

Терминал регистратор аварийных событий

Бреслер-0107.010

| Объект |  |
| --- | --- |
| Диспетчерское наименование устройства |  |
| Версия ПО |  |
| Дата выдачи бланка |  |
| Причина выдачи бланка |  |

Основные требования к параметрам записи

Длительности записи осциллограммы регистратором аварийных событий приведены в таблице Таблица 1.

Таблица 1 – Длительности записи осциллограммы

| Название параметра | Диапазон1 | Значение |
| --- | --- | --- |
| Длительность записи доаварийного режима, с | 0,1 ÷ 5,0 |  |
| Ограничение длительности записи аварийного режима, с | 4,0 ÷ 12,0 |  |
| Длительность записи послеаварийного режима, с | 0,5 ÷ 5,0 |  |
| Использовать отдельное ограничение длительности записи по дискретным | Да/Нет |  |
| Ограничение длительности записи аварийного режима (пуск по дискретным), с | 4,0 ÷ 12,0 |  |
| Примечание: 1 Диапазоны, ограничивающие задание параметра, можно изменить для соответствия требованиям НТД заказчика при формировании файла уставок в программном комплексе TranSet. |

Коэффициенты трансформации

Коэффициенты трансформации трансформаторов тока и напряжения приведены в таблице Таблица 2.

Таблица 2 – Коэффициенты трансформации1

| Тип присоединения | Обозначение присоединения | Задаваемый коэффициент трансформации (первичн./вторичн.) |
| --- | --- | --- |
| ТТ | ВЛ |  |
| ТН | 1 с.ш. |  |

Примечание:

1 При необходимости добавить нужное количество присоединений.

Пусковые условия

Присоединение ТН ______________________________

Таблица 3.1 – Уставки измерительных органов максимального/минимального действия для ТН1

| Название | Комментарий | Диапазон | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерительные органы |
| U1>ТН | Орган максимального действия напряжения прямой последовательности | [0,01 ÷ 2,5]*Uном, В |  |
| U1<ТН | Орган минимального действия напряжения прямой последовательности | [0,01 ÷ 2,5]*Uном, В |  |
| U2>ТН | Орган максимального действия напряжения обратной последовательности | [0,01 ÷ 2,5]*Uном, В |  |
| 3U0>ТН | Орган максимального действия утроенного напряжения нулевой последовательности | [0,01 ÷ 2,5]*Uном, В |  |
| F1>ТН | Орган максимального действия частоты | [40 ÷ 60] Гц |  |
| F1<ТН | Орган минимального действия частоты | [40 ÷ 60] Гц |  |

Примечание:

1 При необходимости добавить требуемое количество присоединений.

Присоединение ТТ ______________________________

Таблица 4.1 – Уставки измерительных органов максимального действия для ТТ1

| Название | Комментарий | Диапазон | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерительные органы |
| I1>ТT | Орган максимального действия тока прямой последовательности | [0,1 ÷ 40,00]*Iном, A |  |
| I2>ТT | Орган максимального действия тока обратной последовательности | [0,1 ÷ 40,00]*Iном, A |  |
| 3I0>ТT | Орган максимального действия утроенного тока нулевой последовательности | [0,1 ÷ 40,00]*Iном, A |  |

Примечание:

1 При необходимости добавить требуемое количество присоединений.

Таблица 5 – Пусковые условия по дискретным входам1

| № п/п | Наименование дискретного сигнала | Обозначение | Тип управления пуском2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прямой | Инверсный |
|  |  | D17 |  |  |
|  |  | D18 |  |  |
|  |  | D19 |  |  |
|  |  | D20 |  |  |
|  |  | D21 |  |  |
|  |  | D22 |  |  |
|  |  | D23 |  |  |
|  |  | D24 |  |  |
|  |  | D25 |  |  |
|  |  | D26 |  |  |
|  |  | D27 |  |  |
|  |  | D28 |  |  |
|  |  | D29 |  |  |
|  |  | D30 |  |  |
|  |  | D31 |  |  |
|  |  | D32 |  |  |
|  |  | D33 |  |  |
|  |  | D34 |  |  |
|  |  | D35 |  |  |
|  |  | D36 |  |  |
|  |  | D37 |  |  |
|  |  | D38 |  |  |
|  |  | D39 |  |  |
|  |  | D40 |  |  |
|  |  | D41 |  |  |
|  |  | D42 |  |  |
|  |  | D43 |  |  |
|  |  | D44 |  |  |
|  |  | D45 |  |  |
|  |  | D46 |  |  |
|  |  | D47 |  |  |
|  |  | D48 |  |  |

Примечание:

1 При необходимости добавить требуемое количество дискретных входов.

2 Указывается тип дискретного сигнала: прямой - пуск осциллографа происходит при срабатывании дискретного входа (передний фронт), инверсный - пуск осциллографа происходит при отпускании дискретного входа (задний фронт).

Расчетный канал защиты НКФ выявляет неисправности в цепях трансформатора напряжения.

Таблица 6 – Пусковые условия от НКФ

| № п/п | Наименование НКФ | Наименование трехфазного присоединения1 | Уставка 3U0 2 | Уставка определения максимального фазного напряжения3 | Выдержка времени на срабатывание4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Примечание: 1 Указывается наименование 3-х фазного присоединения или номера каналов защиты НКФ. 2 Уставка напряжения нулевой последовательности задается в относительных единицах. 3 Уставка определения максимального фазного напряжения задается в процентах, по умолчанию принимается 10%. 4 Выдержка времени на срабатывание расчетного канала НКФ принимается по умолчанию 6 секунд. |

Расчетный канал защиты НФР выявляет неполнофазный режим линии электропередачи.

Таблица 7 – Пусковые условия от НФР

| № п/п | Наименование НФР | Наименование трехфазного присоединения1 | Уставка второго по величине тока2 | Уставка определения максимального фазного тока3 | Выдержка времени на срабатывание4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Примечание: 1 Указывается наименование 3-х фазного присоединения или номера каналов защиты НФР. 2 Уставка второго по величине из трех фазных токов задается в относительных единицах. 3 Уставка определения минимального фазного тока задается в процентах, по умолчанию принимается 25%. 4 Выдержка времени на срабатывание расчетного канала НФР принимается по умолчанию 60 секунд. |